ПРЕСС-РЕЛИЗ

Первый отечественный комплекс специализированных машин для механизации процессов уборки льна состоит из четырех машин.

Первая машина – теребилка льна однопоточная навесная (ТЛН-1,9) для агрегатирования с тракторами тягового класса 1,4 («Беларус-820»). Опытный образец машины изготовлен ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси.

Вторая машина – оборачиватель лент льна (ОЛЛ-1). Первоначально эта техника изготавливалась в рамках локализации по технической документации французской компании «Дехонд». 29 августа в работе будет продемонстрирован образец уже отечественного изготовления.

Третья машина. Ворошилка-вспушиватель лент льна (ВВЛ-3), которую характеризуют высокое качество работ и высокая производительность. Существенное отличительное достоинство ВВЛ-3 в сравнении с аналогами: применения гидравлического регулирования положения рабочих секций, что обеспечивает её работоспособность на фонах с различной шириной захвата/теребления. Применяющиеся в настоящее время аналогичные машины адаптированы только к конкретной ширине захвата теребильных машин.

Четвертая машина. Самоходный пресс-подборщик (ПЛС-1), обеспечивает формирование слоя льнотресты требуемой линейной плотности независимо от исходной линейной плотности ленты на поле. Пресс-подборщик оснащен системами автоматического управления рабочим процессом и гидравлическим приводом рабочих органов машины. Комплектуется специальной модификацией отечественного двигателя Д-245.12 Минского моторного завода. Кабина и передний мост изготовлены в ОАО «Гомсельмаш». Прессовальная камера нового поколения изготовлена в ОАО «УКХ «Бобрускагромаш».

Для создания машин комплексной механизации процессов уборки льна было задействовано порядка десяти предприятий Беларуси (среди которых «Калинковичский ремонтно-механический завод», ГП «Экспериментальный завод», ОДО «ГидроТехСервис», ОАО «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш», ОАО «Беларусьрезинотехника» и другие).

Стоимость и потребности

Теребилка льна однопоточная навесная стоит порядка 20 000 рублей, трактор 40 000 рублей. Таким образом, цена комплекса равна 60 000 рублей. Импортные аналоги такого комплекса стоят порядка 500 000-600 000рублей и могут использоваться только по назначению в определённый период времени. Тогда как трактор из отечественного комплекса можно применять для других видов работ.

Нехватка теребилок на данный момент около 80 единиц. Первые поставки самоходных льнотеребилок начинались в 2019 году. Срок эксплуатации машин – 10 лет. Фактически со следующего года часть машин будет выбывать. На замену им может прийти представленная навесная теребилка. Полная потребность Беларуси в таких машинах порядка 250 единиц.

Ворошилка-вспушиватель лент льна белорусского производства стоит около 17 000 рублей, а импортный аналог – 34 000 рублей. При этом отечественная разработка сразу заменяет две машины за счёт адаптации к разной ширине захвата/теребления. Их требуется порядка 100 единиц.

Оборачиватель лент льна (ОЛЛ-1) стоит порядка 90 000 рублей, импортные аналоги на момент их поставки в 2011 году стоили 150 000 рублей за одну машину. Полная потребность Беларуси – порядка 400 штук, недостаток – около 80 единиц.

Самоходный пресс-подборщик белорусского производства стоит около 250 000 рублей, зарубежный – 500 000 рублей. Недостаток порядка 80 единиц. Полная потребность страны в самоходных пресс-подборщиках – порядка 180 штук.

Таблица 1. Расчетная экономия финансовых средств при использовании отечественного технологического комплекса льноуборочных машин на недостающий объем от технологической потребности.

| Название машины | Потребность на данный момент (шт.) | Стоимость отечественной в бел. руб. | Стоимость импортной в бел. руб. | Экономия в бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теребилка льна однопоточная навесная с трактором | 80 | 60 000 | 600 000 | 43 200 000 |
| Оборачиватель лент льна | 80 | 90 000 | 150 000 | 4 800 000 |
| Ворошилка-вспушиватель лент льна | 100 | 17 000 | 34 000 | 1 700 000 |
| Самоходный пресс-подборщик | 80 | 250 000 | 500 000 | 20 000 000 |
|  | 69 700 000 |

Общая экономия составляет порядка 69 700 000 рублей или $33 890 900.

Место проведения демонстрации: поле Шкловского льнозавода, район деревень Поповка, Тросно. Подробности у контактных лиц.

Контакты для СМИ: Сергей Фёдорович Лойко (руководитель лаборатории механизации возделывания и уборки льна РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»)  +375 44 711 70 50

Василий Ядченко +375293737645

Пресс-служба НАН Беларуси